# КАЛИТКИ

# МЕХАНИЧЕСКИЕ

# « РОСТОВ-ДОН К11М»

# ПАСПОРТ.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

POCC RU.AВ28.Н17365

ТУ 5284-001-83349852-11

# Уважаемый покупатель!

## Просим Вас внимательно изучить настоящее руководство.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Калитки «Ростов-Дон К11М» применяются в магазинах самообслуживания для организации доступа людей в торговый зал.

Выпускаемые модели калиток представлены в табл.1:

Таблица 1

| Модель | Наименование |
| --- | --- |
| «Ростов-Дон К11Мпр» | калитка односторонняя правая хромированная |
| «Ростов-Дон К11Млв» | калитка односторонняя левая хромированная |

Односторонние калитки - «Ростов-Дон К11М» - обеспечивают пропуск в одном направлении: по часовой стрелке при виде сверху - калитки «Ростов-Дон К11Мпр», против часовой стрелки при виде сверху - калитки «Ростов-Дон К11Млв».

Калитки К11М имеют неподвижную стойку, предназначенную для крепления ограждений ОС1, ОС1у от одного до трех в любых комбинациях (см. поз. 1, 2, 3 Приложения 2).

По условиям применения калитки соответствуют группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Калитки предназначены для эксплуатации внутри помещения при температуре от +1°С до +50°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Масса калитки, кг | 11 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 815х150х1025 |
| Ширина перекрытия прохода, мм | 815 |
| Допустимые статические усилия на середине преграждающей дуги, не более, кгс | 60 |
| Срок эксплуатации, лет | 8 |

2

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стойка калитки Дуга с декоративной вставкой Паспорт. Руководство по эксплуатации | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Калитки «Ростов-Дон К11М» состоят (см. Приложение 1) из стойки 1, на которой смонтирован поворотный механизм 2. С поворотным механизмом соединена дуга 3, которая служит для перекрытия прохода. В нижней части стойки 1 расположен кожух 4, под которым находится фланец для крепления калитки к полу. Вверху стойка закрыта крышкой 5.

Дуга 3 вращается вместе с поворотным механизмом 2 вокруг вертикальной оси стойки 1 и под действием пружины устанавливается в положение перекрытия прохода.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате неправильной установки калитки, и отклоняет любые претензии, если установка выполнена не в соответствии с указаниями настоящей Инструкции.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1. Распакуйте калитку, проверьте ее комплектность.

6.2. Сделайте разметку в полу под крепежные (анкерные) болты по отверстиям во фланце (см. Приложение 2), установив калитку на ее рабочее место. Подготовьте и закрепите крепежные (анкерные) болты.

6.3. Установите стойку калитки, с помощью отвеса убедитесь в вертикальности положении стойки. Отклонение от вертикали верхней точки калитки должно быть не более 5мм.

3

6.4. Установите на место дугу 3. Для этого наденьте дугу на специальные пальцы, закройте место соединения декоративными втулками 6, зафиксируйте дугу винтами М8 шестигранным ключом №6.

6.5. После завершения монтажа калитка готова к работе.

## Внимание! Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию калитки усовершенствования без отражения их в паспорте.

7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

При эксплуатации не допускается:

- использование абразивных и химически активных веществ (в том числе ацетона, бензина, растворителей, хлорсодержащих и кислотосодержащих моющих веществ) для очистки наружных поверхностей турникета; для ухода за турникетом рекомендуется периодически протирать наружные поверхности из хромированной и нержавеющей стали полиролем для хрома;

- перемещение через зону прохода турникета предметов, превышающих ширину проема прохода;

- прикладывание к преграждающим дугам усилий, превышающих паспортное значение.

Стыковка с ограждениями

В калитке предусмотрены резьбовые заклепки М8 (см. поз. 8 в Приложении 1) для крепления шести муфт. Для соединения калитки с ограждениями «Ростов-Дон» (см. Приложение 2) необходимо прикрепить к калитке муфты (Муфту 25 или Муфту 32 в зависимости от диаметра горизонтальной перемычки) винтами М8 длиной 16…18мм (М8×16 или М8×18), которые входят в комплект муфты. ВНИМАНИЕ! Применение винтов большей длины может привести к неработоспособности или поломке калитки. Цифрами 1-3 обозначены горизонтальные перемычки стыкуемых с калиткой ограждений.

4

8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Перечень возможных неисправностей, устранение которых производится Потребителем, приведен в таблице 2.

# Таблица 2

| Признаки неисправности | Неисправность | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Дуга калитки не возвращается в исходное положение | 1. Стойка калитки установлена с неправильным наклоном | Установить стойку согласно п.6.3 |
|  | 2. Ослаблено натяжение возвратной пружины | Увеличить натяг возвратной пружины. Натяг пружины 9 меняется поворотом вручную стакана 10. Для доступа к стакану открутить винт 11, снять надставку 12 с крышкой 5, выбить штифт 13. Повернуть стакан 10 в нужном направлении и зафиксировать его штифтом 13. Установить на место надставку 12 с крышкой 5 и закрутить винт 11. |

8.2. Неописанные в таблице 2 неисправности устраняются силами Изготовителя в период гарантийного обслуживания.

9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Калитку в оригинальной упаковке можно перевозить в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отсеках самолетов, а также автомобильным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли в соответствии с правилами перевозки

5

грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Хранение калитки допускается в помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 до + 50° С и относительной влажности воздуха до 98% при 25° С без конденсации влаги.

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Калитка механическая «Ростов-Дон К11М»

зав.№_______________________________________ соответствует техническим требованиям и требованиям безопасности, предъявляемым к группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска  «____»____________________201___ г.

Подпись _______________

11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Изготовитель предоставляет гарантию на калитку в течение 12 месяцев со дня продажи. В течение этого срока Изготовитель бесплатно  устраняет дефекты или заменяет неисправные узлы. В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала для ремонта. Если ремонт изделия невозможно произвести на месте установки и необходим демонтаж узлов или замена на временные, то назначается срок ремонта.

11.2. Гарантия Изготовителя не распространяется на узлы, вышедшие из строя по вине Заказчика, вследствие нарушения правил эксплуатации.

Дата продажи  «____»____________________201___ г.

Подпись _______________

6

Приложения

Приложение 1

Габаритные и установочные размеры калитки

«Ростов-Дон К11М»

7

Приложение 2

Стыковка калиток «Ростов-Дон К11М» с ограждениями

8

9

Сертификат пожарной безопасности (см. сайт rostovturniket.ru): №РОСС RU.И703.04ЮААО.П301.90010

10

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1 НАЗНАЧЕНИЕ | 2 |
| 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 3 |
| 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | 3 |
| 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 3 |
| 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | 3 |
| 6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ | 3 |
| 7 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ 8 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 4 5 |
| 9 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 5 |
| 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 6 |
| 11 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Габаритные и установочные размеры калиток К11 Приложение 2 Стыковка калиток К11 с ограждениями | 7 8 |
| Сертификат соответствия | 9-10 |

11

Производитель: ООО ПК «РостЕвроСтрой» Адрес: 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 306а Тел.: 8(863) 206-16-86(многоканальный), 269-99-34, 269-99-35, 269-99-36, 269-99-37, 269-95-61 Тел. технической поддержки: 8(863)-269-99-38 E-mail: 2699935@rostovturniket.ru, dostup@aaanet.ru, 2699935@mail.ru Сайт: www.rostovturniket.ru, www.ростовтурникет.рф

# Text boxes

РОСТЕВРОСТРОЙ